## Slide 1
ARTICULADO

## Slide 2
Objetivos:
1º Conocer la legislación aplicable:
  Articulado
2º Conocer los puntos en los que se basa el REBT:
  Objeto
  Características de la red
  Instalaciones eléctricas
  Instaladores autorizados

## Slide 3
    Objeto
ARTÍCULO UNO
Preservar la seguridad de las personas y los bienes
Asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones
Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica

## Slide 4
    Campo de aplicación
ARTÍCULO DOS
Límites de tensiones nominales:
  Corriente alterna: 50 a 1.000 voltios
  Corriente continua: 75 a 1.500 voltios
Aplicación:
  Nuevas instalaciones
  Ampliaciones
  Modificaciones de importancia (> 50 %)

## Slide 5
    Campo de aplicación
ARTÍCULO DOS
Se excluyen de la aplicación de este Reglamento
  Instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas
  Material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves
  Sistemas de comunicación
  Usos militares
  Instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica

## Slide 6
    Instalación eléctrica
ARTÍCULO TRES
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular:
Producción
Conversión
Transformación
Transmisión
Distribución
Utilización

## Slide 7
Clasificación de las tensiones y frecuencia
ARTÍCULO CUATRO
Redes trifásicas de 3 conductores: 230 V f-f
Redes trifásicas de 4 conductores: 230 V f-n y 400 V f-f
Frecuencia: 50 Hz

## Slide 8
Clasificación de las tensiones y frecuencia
ARTÍCULO CUATRO
Cuando deban conectarse con tensión diferente, se condicionará para que pueda ser utilizada en el futuro con la tensión normalizada
Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, cuando se justifique ante el mismo su necesidad

## Slide 9
Perturbaciones en la red
ARTÍCULO CINCO
Las instalaciones que puedan producir perturbaciones sobre:
  Telecomunicaciones
  Redes de distribución de energía
  Receptores
Deberán estar dotadas de dispositivos protectores

## Slide 10
Equipos y materiales
ARTÍCULO SEIS
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron fabricados

## Slide 11
Equipos y materiales
ARTÍCULO SEIS
Debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:
Identificación del fabricante
Marca y modelo
Tensión y potencia (o intensidad) asignadas
Cualquier otra indicación referente al uso

## Slide 12
Coincidencia con otras tensiones
ARTÍCULO SIETE
Si se encuentran integrados circuitos o elementos sometidos a tensiones superiores:
Deberá cumplir con lo establecido en los reglamentos que regulen las instalaciones a dichas tensiones

## Slide 13
Redes de distribución
ARTÍCULO OCHO
Las instalaciones de servicio público o privado cuya finalidad sea la distribución de energía eléctrica se definirán:
Instalaciones unidas directamente a tierra:
  Tensión entre fase o conductor polar y tierra
  entre dos conductores de fase o polares
Instalaciones no unidas directamente a tierra
  Por el valor de la tensión entre dos conductores de fase o polares

## Slide 14
Instalaciones de alumbrado exterior
ARTÍCULO NUEVE
Las que tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre edificaciones

## Slide 15
Tipos de suministro
ARTÍCULO DIEZ
Suministros normales: son los efectuados por la totalidad de la potencia contratada
Suministros complementarios o de seguridad: A efectos de seguridad y continuidad de suministro complementan a un suministro normal

## Slide 16
Locales de características especiales
ARTÍCULO ONCE
Todas aquellas donde sea necesario mantener instalaciones eléctricas en circunstancias distintas a las que pueden estimarse como de riesgo normal, para la utilización de la energía eléctrica en baja tensión:
Emplazamientos mojados o en los que exista atmósfera húmeda, gases o polvos de materias no inflamables o combustibles
Temperaturas muy elevadas o muy bajas en relación con las normales
Conservación o reparación de automóviles
Afectos a los servicios de producción o distribución de energía eléctrica
Tensiones especiales
Provisional o temporal
Piscinas
Otras señaladas específicamente en las ITC

## Slide 17
Ordenación de cargas
ARTÍCULO DOCE
Se establecerán en edificios dedicados principalmente a viviendas, edificios comerciales, de oficinas y de talleres para industrias
Antes de iniciar las obras, los titulares deberán facilitar a la Empresa suministradora la información de los consumos y cargas

## Slide 18
Reserva de local
ARTÍCULO TRECE
En lo relativo a la reserva de local se seguirán las prescripciones recogidas en la reglamentación por la que se regulen las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

## Slide 19
Especificaciones particulares de las Empresas suministradoras
ARTÍCULO CATORCE
Las empresas suministradoras podrán proponer especificaciones sobre la construcción y montaje de:
Acometidas
Líneas generales de alimentación
Instalaciones de contadores
Derivaciones individuales

## Slide 20
Acometidas e instalaciones de enlace
ARTÍCULO QUINCE
Acometida: parte de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad equivalente
Instalaciones de enlace: unen la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario

## Slide 21
Instalaciones interiores o receptoras
ARTÍCULO DIECISEIS
Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de:
Sobreintensidades
Sobretensiones
Contactos directos e indirectos

## Slide 22
Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
ARTÍCULO DIECIOCHO
Deberá elaborarse, previamente, una documentación técnica
Deberá verificarse por el instalador
Cuando así se determine, deberá ser objeto de una inspección inicial, por un Organismo de Control
A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes se emitirá un certificado de instalación

## Slide 23
Información a los usuarios
ARTÍCULO DIECINUEVE
La empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones que incluirán:
Un esquema unifilar
Un croquis de su trazado
Página 32

## Slide 24
Inspecciones
ARTÍCULO VEINTIUNO
INICIALES
PERIÓDICAS
Página 111

## Slide 25
Instaladores autorizados
ARTÍCULO VEINTE Y VEINTIDOS
Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por empresas instaladoras en baja tensión
Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un Instalador Autorizado

## Slide 26
Cumplimiento de las prescripciones
ARTÍCULO VEINTITRES
En el presente Reglamento tendrán la condición de mínimos obligatorios
Se considerarán cubiertos tales mínimos:
Por aplicación directa de las ITC
Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes

## Slide 27
Cuando sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones del presente Reglamento deberá presentar una solicitud de excepción
Excepciones
ARTÍCULO VEINTICUATRO

## Slide 28
Normas de referencia
ARTÍCULO VEINTISEIS
El artículo 26 del REBT prescribe, que no serán de aplicación obligatoria una nueva edición de una norma, hasta que no exista una resolución por parte del ministerio de Industria.
Se entiende que una norma de edición posterior a la que figura en la ITC-BT 02, ofrece una seguridad equivalente o superior al mínimo fijado por el REBT y por tanto se puede utilizar.
2002
2016
RESOLUCIÓN

## Slide 29
Infracciones y sanciones
ARTÍCULO VEINTIOCHO
Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento se clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992, de Industria:
Infracciones muy graves
Infracciones graves
Infracciones leves

## Slide 30
Guía técnica
ARTÍCULO VEINTINUEVE
El centro directivo del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, la cual podrá establecer aclaraciones.

## Slide 31
www.plcmadrid.es/rebt