## Slide 1
TERMINOLOGÍA

## Slide 2
Objetivos:
1º Conocer la legislación aplicable:
  REBT - ITC-BT 01
2º Conocer las definiciones y términos más usuales:
  Aislamiento
  Cables y conductores
  Tipos de contactos
  Tipos de instalaciones

## Slide 3
    Aislamiento
TERMINOLOGIA
Aislamiento principal
Aislamiento de las partes activas, cuyo deterioro podría provocar riesgo de choque eléctrico
Aislamiento de un cable
Conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable y cuya función específica es soportar la tensión
Aislamiento funcional
Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos

## Slide 4
    Aislamiento
TERMINOLOGIA
Aislamiento reforzado
Aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hace que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento.
Aislante
Substancia o cuerpo cuya conductividad es nula o, en la práctica, muy débil
Aislamiento suplementario
Aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, a efectos de asegurar la protección contra choque eléctrico en caso de deterioro del aislamiento principal

## Slide 5
Se consideran los interruptores diferenciales como de alta sensibilidad cuando el valor de esta es igual o inferior a 30 mA
    Alta sensibilidad
TERMINOLOGIA

## Slide 6
    Amovible
TERMINOLOGIA
Amovible
Calificativo que se aplica a todo material instalado de manera que se pueda quitar fácilmente
Aparato Amovible
Puede ser:
Aparato portátil a mano, cuya utilización, es uso normal, exige la acción constante de la misma.
Aparato movible, cuya utilización, en uso normal, puede necesitar su desplazamiento.
Aparato semi-fijo, solo puede ser desplazado cuando está sin tensión

## Slide 7
    Aparato
TERMINOLOGIA
Aparato de caldeo eléctrico
Aparato que produce calor de forma deliberada por medio de fenómenos eléctricos
Aparato fijo
Es el que está instalado en forma inamovible

## Slide 8
Equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones:
Protección
Control
Seccionamiento
Conexión
    Aparamenta
TERMINOLOGIA

## Slide 9
Bandeja
Material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, destinado a soportar cables y abierto en su parte superior.
    Bandeja
TERMINOLOGIA
Base móvil
Base prevista para conectarse a, o a integrase con, cables flexibles y que puede desplazarse fácilmente cuando está conectada al circuito de alimentación

## Slide 10
Borne o barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los conductores de puesta a tierra funcional.
Borne o barra principal de tierra
TERMINOLOGIA

## Slide 11
    Cable
TERMINOLOGIA
Cable flexible
Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias correspondientes
Cable
Conjunto constituido por:
Uno o varios conductores aislados
Su eventual revestimiento individual
La eventual protección del conjunto
El o los eventuales revestimientos de protección
Puede tener, además, uno o varios conductores no aislados

## Slide 12
    Cable
TERMINOLOGIA
Cable unipolar
Cable que tiene un solo conductor aislado
Cable multiconductor
Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar aislado

## Slide 13
    Cable
TERMINOLOGIA
Cable blindado con aislamiento mineral
Cable aislado por una materia mineral y que tiene una cubierta de protección constituida por cobre, aluminio o aleación de éstos. Estas cubiertas, a su vez, pueden estar protegidas por un revestimiento adecuado
Cable con cubierta estanca
Son aquellos cables que disponen de una cubierta interna o externa que proporcionan una protección eficaz contra la penetración de agua
Cable flexible fijado permanentemente
Son aquellos cables que disponen de una cubierta interna o externa que proporcionan una protección eficaz contra la penetración de agua
Cable con neutro concentrico
Cable con un conductor concéntrico destinado a utilizarse como conductor de neutro

## Slide 14
Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica.
    Canalización eléctrica
TERMINOLOGIA

## Slide 15
    Canalización
TERMINOLOGIA
Canalización amovible
Canalización que puede ser quitada fácilmente
Canalización fija
Canalización instalada en forma inamovible, que no puede ser desplazada
Canalización movible
Canalización que puede ser desplazada durante su utilización

## Slide 16
    Canal
TERMINOLOGIA
Canal
Recinto situado bajo el nivel del suelo o piso y cuyas dimensiones no permiten circular por él y que, en caso de ser cerrado, debe permitir el acceso a los cables en toda su longitud
Canal moldura
Variedad de canal de paredes llenas, de pequeñas dimensiones, conteniendo uno o varios alojamientos para conductores
Canal protectora
Material de instalación constituido por un perfil, de paredes llenas o perforadas, destinado a contener conductores y otros componentes eléctricos y cerrados por una tapa desmontable

## Slide 17
    Cebado y cerca
TERMINOLOGIA
Cebado
Establecimiento de un arco como consecuencia de una perforación de aislamiento
Cerca eléctrica
Cerca formada por uno o varios conductores, sujetos a pequeños aisladores, montados sobre postes ligeros a una altura apropiada a los animales que se pretende alejar y electrizados de tal forma que las personas o los animales que los toquen no reciban descargas peligrosas

## Slide 18
Un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) de diferentes fases o polaridades, alimentadas por la misma fuente de energía y protegidos contra las sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección.
    Circuito
TERMINOLOGIA

## Slide 19
    Conducto
TERMINOLOGIA
Envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones eléctricas, y que permiten su reemplazamiento por tracción
Pueden ser:
Tubo
Canal
Bandeja
Molduras
Huecos de la construcción
Canalizaciones eléctricas prefabricadas

## Slide 20
    Conductores
TERMINOLOGIA
Conductor de un cable
Parte de un cable que tiene la función específica de conducir corriente
Conductor aislado
Conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus eventuales pantallas
Conductor equipotencial
Conductor de protección que asegura una conexión equipotencial
Conductor flexible
Conductor constituido por alambres suficientemente finos y reunidos de forma que puedan utilizarse como un cable flexible

## Slide 21
    Conductores
TERMINOLOGIA
Conductor neutro
Conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al transporte de energía eléctrica
Conductor de protección (cp o pe)
Conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques eléctricos y que conecta alguna de las siguientes partes:
Masas, elementos conductores, borne principal de tierra y toma de tierra ó punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial
Conductores activos
Se consideran como conductores activos en toda instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al conductor neutro en corriente alterna y a los conductores polares y al compensador en corriente continua

## Slide 22
    Conector y conexión equipotencial
TERMINOLOGIA
Conector
Conjunto destinado a conectar eléctricamente un cable a un aparato eléctrico.
Se compone de dos partes:
Una toma móvil, que es la parte que forma cuerpo con el conductor de alimentación.
Una base, que es la parte incorporada o fijada al aparato de utilización
Conexión equipotencial
Conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a potenciales prácticamente iguales, a las partes conductoras accesibles y elementos conductores

## Slide 23
    Contactor
TERMINOLOGIA
Contactor con apertura automática
Contactor electromagnético provisto de relés que producen su apertura en condiciones predeterminadas
Contactor de sobrecarga
Interruptor contactor de posición que entra en acción cuando un elemento móvil ha sobrepasado su posición de fin de carrera

## Slide 24
    Contactor
TERMINOLOGIA
Contactor con contactos abiertos en reposo
Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales
Contactor con contactos cerrados en reposo
Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales

## Slide 25
    Contactos
TERMINOLOGIA
Contacto indirecto
Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento
Contacto directo
Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos

## Slide 26
    Corriente
TERMINOLOGIA
Corriente de contacto
Corriente que pasa a través de cuerpo humano o de un animal cuando está sometido a una tensión eléctrica
Corriente de choque
Corriente de contacto que podría provocar efectos fisiopatológicos

## Slide 27
    Corriente
TERMINOLOGIA
Corriente admisible permanente
Valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor, en condiciones específicas, sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor especificado
Corriente convencional de funcionamiento de un dispositivo de protección
Valor especificado que provoca el funcionamiento del dispositivo de protección antes de transcurrir un intervalo de tiempo determinado de una duración especificada llamado tiempo convencional

## Slide 28
    Corriente
TERMINOLOGIA
Corriente de cortocircuito franco
Sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despreciable, entre dos conductores activos que presentan una diferencia de potencial en condiciones normales de servicio
Corriente de sobrecarga de un circuito
Sobreintensidad que se produce en un circuito, en ausencia de un fallo eléctrico

## Slide 29
    Corriente de defecto
TERMINOLOGIA
Corriente de defecto o de falta
Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento
Corriente de defecto a tierra
Corriente que en caso de un solo punto de defecto a tierra, se deriva por el citado punto desde el circuito averiado a tierra o partes conectadas a tierra
Corriente de fuga en una instalación
Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores del circuito
Corriente de puesta a tierra
Corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra

## Slide 30
    Corriente diferencial
TERMINOLOGIA
Corriente diferencial residual
Suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica
Corriente diferencial residual de funcionamiento
Valor de la corriente diferencial residual que provoca el funcionamiento de un dispositivo de protección

## Slide 31
    Cortacircuito y corte
TERMINOLOGIA
Cortacircuito fusible
Aparato cuyo cometido es el de interrumpir el circuito en el que está intercalado, por fusión de uno de sus elementos, cuando la intensidad que recorre el elemento sobrepasa, durante un tiempo determinado, un cierto valor
Corte omnipolar
Corte de todos los conductores activos. Puede ser:
Simultáneo, cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro o compensador y en las fases o polares.
No simultáneo, cuando la conexión del neutro o compensador se establece antes que las de las fases o polares y se desconectan éstas antes que el neutro o compensador

## Slide 32
    Cubierta
TERMINOLOGIA
Cubierta de un cable
Revestimiento tubular continuo y uniforme de material metálico o no metálico generalmente extruido
Aislamiento
Activo
Cubierta

## Slide 33
    Choque eléctrico
TERMINOLOGIA
Choque eléctrico
Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano o de un animal
Dedo de prueba o sonda portátil de ensayo
En un dispositivo de forma similar a un dedo, incluso en sus articulaciones internacionalmente normalizado, y que se destina a verificar si las partes activas de cualquier aparato o materias son accesibles o no al utilizador del mismo. Existen varios tipos de dedos de prueba, destinados a diferentes aparatos, según su clase, tensión, etc

## Slide 34
    Defecto
TERMINOLOGIA
Defecto monofásico a tierra
Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra
Defecto franco
Defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse nula
Doble aislamiento
Aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento principal y un aislamiento suplementario

## Slide 35
    Elementos conductores
TERMINOLOGIA
Elementos conductores
Todos aquellos que pueden encontrarse en un edificio, aparato, etc. y que son susceptibles de transferir una tensión, tales como: estructuras metálicas o de hormigón armado utilizadas en la construcción de edificios (p.e. armaduras, paneles, carpintería metálica, etc.) canalizaciones metálicas de agua, gas, calefacción, etc. y los aparatos no eléctricos conectados a ellas, si la unión constituye una conexión eléctrica (p.e. radiadores, cocinas, fregaderos metálicos, etc.), suelos y paredes conductores
Elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica
Elemento que no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra

## Slide 36
    Envolvente y factores
TERMINOLOGIA
Envolvente
Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos directos
Factor de diversidad
Inverso del factor de simultaneidad
Factor de simultaneidad
Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las máquinas

## Slide 37
    Fuente
TERMINOLOGIA
Fuente de energía
Aparato generador o sistema suministrador de energía eléctrica
Fuente de alimentación de energía
Lugar o punto donde una línea, una red, una instalación o un aparato recibe energía eléctrica que tiene que transmitir, repartir o utilizar

## Slide 38
    Impedancia
TERMINOLOGIA
Impedancia
Cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos. Esta definición sólo es aplicable a corrientes sinusoidales
Impedancia del circuito de defecto
Impedancia total ofrecida al paso de una corriente de defecto

## Slide 39
    Instalación
TERMINOLOGIA
Instalación de puesta a tierra
Conjunto de conexiones y dispositivos necesarios para poner a tierra, individual o colectivamente, un aparato o una instalación
Instalación eléctrica de edificios
Conjunto de materiales eléctricos asociados a una aplicación determinada cuyas características están coordinadas
Instalación eléctrica
Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica

## Slide 40
    Instalación
TERMINOLOGIA
Instalaciones provisionales
Son aquellas que tienen, en tiempo, una duración limitada a las circunstancias que las motiven:
Pueden ser:
DE REPARACIÓN. Las necesarias para paliar un incidente de explotación.
DE TRABAJOS. Las realizadas para permitir cambios o transformaciones de las instalaciones, sin interrumpir la explotación.
SEMI-PERMANENTES. Las destinadas a modificaciones de duración limitada, en el marco de actividades habituales de los locales en los que se repitan periódicamente (Ferias).
DE OBRAS. Son las destinadas a la ejecución de trabajos de construcción de edificios y similares

## Slide 41
    Intensidad
TERMINOLOGIA
Intensidad de defecto
Valor que alcanza una corriente de defecto

## Slide 42
    Interruptor
TERMINOLOGIA
Interruptor diferencial
Aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor dado
Interruptor automático
Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito

## Slide 43
    Interruptor
TERMINOLOGIA
Interruptor automático
Aparato de conexión que integra todos los dispositivos necesarios para asegurar de forma coordinada:
Mando
Protección contra sobrecargas
Protección contra cortocircuitos

## Slide 44
    Línea general de distribución
TERMINOLOGIA
Canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos receptores, locales o emplazamientos
DISTRIBUCIÓN
ACOMETIDA
CGP
LGA
contadores
DI

## Slide 45
    Luminaria
TERMINOLOGIA
Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas (excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al circuito de alimentación

## Slide 46
    Masa
TERMINOLOGIA
Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas
Comprenden normalmente:
Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos eléctricos
Los elementos metálicos en conexión eléctrica o en contacto con las superficies exteriores de materiales eléctricos
todo objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas

## Slide 47
    Material de clase
TERMINOLOGIA
Material de clase 0
La protección contra el choque eléctrico, se basa en el aislamiento principal
Material de clase I
La protección contra el choque eléctrico se basa en el aislamiento principal, y medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra
Material de clase II
La protección contra el choque eléctrico se basa en el aislamiento principal, y doble aislamiento o aislamiento reforzado
Material de clase III
Material en el cual la protección contra el choque eléctrico se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 V en c.a. ó a 75 V en c.c.

## Slide 48
    Material
TERMINOLOGIA
Material portátil
Material móvil previsto para ser tenido en la mano en uso normal, incluido el motor si este forma parte del material
Material eléctrico
Cualquier material utilizado en la producción, transformación, transporte, distribución o utilización de la energía eléctrica, como máquinas, transformadores, aparamenta, instrumentos de medida, dispositivos de protección, material para canalizaciones, receptores, etc
Material móvil
Material que se desplaza durante su funcionamiento, o que puede ser fácilmente desplazado, permaneciendo conectado al circuito de alimentación

## Slide 49
    Nivel
TERMINOLOGIA
Nivel de aislamiento
Para un aparato determinado, característica definida por una o más tensiones especificadas de su aislamiento
Nivel de protección
Son los valores de cresta de las tensiones más elevadas admisibles en los bornes de un dispositivo de protección cuando está sometido a sobretensiones de formas normalizadas y valores asignados bajo condiciones especificadas

## Slide 50
    Partes
TERMINOLOGIA
Partes accesibles simultáneamente
Conductores o partes conductoras que pueden ser tocadas simultáneamente por una persona o, en su caso, por animales domésticos o ganado
Partes activas
Conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Incluyen el conductor neutro o compensador y las partes a ellos conectadas. Excepcionalmente, las masas no se considerarán como partes activas cuando estén unidas al neutro con finalidad de protección contra contactos indirectos

## Slide 51
    Partes
TERMINOLOGIA
Partes accesibles simultáneamente
Conductores o partes conductoras que pueden ser tocadas simultáneamente por una persona o, en su caso, por animales domésticos o ganado
Partes activas
Conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Incluyen el conductor neutro o compensador y las partes a ellos conectadas. Excepcionalmente, las masas no se considerarán como partes activas cuando estén unidas al neutro con finalidad de protección contra contactos indirectos
Perforación
Fallo dieléctrico de un aislamiento por defecto de un campo eléctrico elevado o por la degradación físico-química del material aislante

## Slide 52
    Persona
TERMINOLOGIA
Persona adiestrada
Persona suficientemente informada o controlada por personas cualificadas que puede evitar los peligros que pueda presentar la electricidad
Persona cualificada
Persona que teniendo conocimientos técnicos o experiencia suficiente puede evitar los peligros que pueda presentar la electricidad

## Slide 53
    Poder
TERMINOLOGIA
Poder de cierre
El poder de cierre de un dispositivo, se expresa por la intensidad de corriente que este aparato es capaz de establecer, bajo una tensión dada, en las condiciones prescritas de empleo y de funcionamiento
Poder de corte
El poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de funcionamiento

## Slide 54
    Potencia
TERMINOLOGIA
Potencia prevista o instalada
Potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, respectivamente
Potencia nominal de un motor
Es la potencia mecánica disponible sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o megavatios

## Slide 55
    Protección contra choques eléctricos
TERMINOLOGIA
Protección contra choques eléctricos en caso de defectos
Prevención de contactos peligros de personas o de animales con:
Masas
Elementos conductores susceptibles de ser puestos bajo tensión en caso de defecto
Protección contra choques eléctricos en servicio normal
Prevención de contactos peligrosos, de personas o animales, con las partes activas

## Slide 56
    Punto
TERMINOLOGIA
Punto a potencial cero
Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente de tensión resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto
Punto mediano
Es el punto de un sistema de corriente continua o de alterna monofásica, que en las condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema. A veces se conoce también como punto neutro, por semejanza con los sistemas trifásicos. El conductor que tiene su origen en este punto mediano, se denomina conductor mediano, neutro o, en corriente continua, compensador

## Slide 57
Es el punto de un sistema polifásico que, en las condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema
    Punto neutro
TERMINOLOGIA

## Slide 58
    Reactancia y Receptor
TERMINOLOGIA
Receptor
Aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica para un fin determinado
Reactancia
Es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito inductancia, con distintos objetos, por ejemplo: arranque de motores, conexión en paralelo de transformadores o regulación de corriente. Reactancia limitadora es la que se usa para limitar la corriente cuando se produzca un cortocircuito

## Slide 59
    Red de distribución
TERMINOLOGIA
Red de distribución
El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía con las instalaciones interiores o receptoras
Red posada
Red posada, sobre fachada o muros, es aquella en que los conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a esfuerzos mecánicos, a excepción de su propio peso
Red tensada
Red tensada, sobre apoyos, es aquella en que los conductores se instalan con una tensión mecánica predeterminada, contemplada en las correspondientes tablas de tendido, mediante dispositivos de anclaje y suspensión

## Slide 60
    Red de distribución
TERMINOLOGIA
Redes de distribución privadas
Son las destinadas, por un único usuario, a la distribución de energía eléctrica en Baja Tensión, a locales o emplazamiento de su propiedad o a otros especialmente autorizados por el Órgano Competente de la Administración. Las redes de distribución privadas pueden tener su origen:
En centrales de generación propia
En redes de distribución pública. En este caso, son aplicables en el punto de entrega de la energía, los preceptos fijados por los Reglamentos vigentes que regulen las actividades de distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica, y en las especificaciones particulares de la empresa eléctrica, aprobadas oficialmente, si las hubiera.

## Slide 61
    Red de distribución
TERMINOLOGIA
Redes de distribución pública
Son las destinadas al suministro de energía eléctrica en Baja Tensión a varios usuarios. En relación con este suministro son de aplicación para cada uno de ellos, los preceptos fijados por los Reglamentos vigentes que regulen las actividades de distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica.
Las redes de distribución pública pueden ser:
Pertenecientes a empresas distribuidoras de energía
De propiedad particular o colectiva

## Slide 62
    Resistencia
TERMINOLOGIA
Resistencia limitadora
Resistencia que se intercala en un circuito para limitar la corriente circulante
Resistencia de puesta a tierra
Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corriente que la recorre
Resistencia global o de tierra
Es la resistencia de tierra medida en un punto, considerando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra

## Slide 63
    Sobreintensidad
TERMINOLOGIA
Sobreintensidad
Toda corriente superior a un valor asignado. En los conductores, el valor asignado es la corriente admisible

## Slide 64
    Sobreintensidad
TERMINOLOGIA
Sobreintensidad
Suelo o pared no susceptibles de propagar potenciales.
Se considerará así el suelo (o la pared) que presentan una resistencia igual o superior a 50.000 Ω si la tensión nominal de la instalación es ≤ 500 V y una resistencia igual o superior a 100.000 Ω si es superior a 500 V.

## Slide 65
    Tensión
TERMINOLOGIA
Tensión de contacto
Tensión que aparece entre partes accesibles simultáneamente, al ocurrir un fallo de aislamiento
Tensión de defecto
Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y una toma de tierra de referencia, es decir, un punto en el que el potencial no se modifica al quedar la masa en tensión
Tensión nominal (o asignada)
Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y, para los que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se considera como tal la tensión compuesta

## Slide 66
    Tensión
TERMINOLOGIA
Tensión nominal de una instalación
Tensión por la que se designa una instalación o una parte de la misma
Tensión nominal de un aparato
Tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa.
Gama nominal de tensiones: Intervalo entre los límites de tensión previstas para alimentar el aparato.
En caso de alimentación trifásica, la tensión nominal se refiere a la tensión entre fases.

## Slide 67
    Tensión
TERMINOLOGIA
Tensión asignada de un cable
Es la tensión máxima del sistema al que el cable puede estar conectado
Tensión de puesta a tierra
Tensión entre una instalación de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto

## Slide 68
    Tensión
TERMINOLOGIA
Tensión con relación a tierra
Se entiende como tensión con relación a tierra:
En instalaciones trifásicas con neutro aislado o no unido directamente a tierra, a la tensión nominal de la instalación.
En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra, a la tensión simple de la instalación.
En instalaciones monofásicas o de corriente continua, sin punto de puesta a tierra, a la tensión nominal.
En instalaciones monofásicas o de corriente continua, con punto mediano puesto a tierra, a la mitad de la tensión nominal

## Slide 69
    Tierra
TERMINOLOGIA
Tierra lejana
Electrodo de tierra conectado a un aparato y situado a una distancia suficiente del mismo para que sea independiente de cualquier otro electrodo de tierra situado cerca del aparato
Tierra
Masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero
Toma de tierra
Electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la conexión eléctrica con el mismo

## Slide 70
    Tubo
TERMINOLOGIA
Tubo blindado
Tubo que, además de tener las características del tubo normal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una resistencia notable a la penetración de objetos puntiagudos
Tubo normal
Tubo que es capaz de soportar únicamente los esfuerzos mecánicos que se producen durante su almacenado, transporte y colocación

## Slide 71
    Sistema de alimentación
TERMINOLOGIA
Sistemas de alimentación para servicios de seguridad
El sistema comprende la fuente de alimentación y los circuitos, hasta los bornes de los aparatos de utilización. Sistema de alimentación previsto para mantener el funcionamiento de los aparatos esenciales para la seguridad de las personas.
Ciertas instalaciones pueden incluir, también, en el suministro los equipos de utilización
Sistemas de doble alimentación
Sistema de alimentación previsto para mantener el funcionamiento de la instalación o partes de ésta, en caso de fallo del suministro normal, por razones distintas a las que afectan a la seguridad de las personas

## Slide 72
    Temperatura
TERMINOLOGIA
Temperatura ambiente
Temperatura del aire u otro medio donde el material vaya a ser utilizado

## Slide 73
www.plcmadrid.es/rebt